附件

2023年重庆市装配式建筑通过竣工评价项目名单

| 序号 | 项目名称 | 装配式 建筑楼栋 | 装配式 建筑面积（万㎡） | 建筑 类型 | 结构 类型 | 装配式技术应用 | 申报 单位 | 项目所在地 | 评级 阶段 | 装配率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湖九龙坡大杨石项目W23-7/04号地块 | 1#、2#、3#、7#、8#、9#楼 | 2.51 | 居住建筑 | 混凝土结构 | 主体结构竖向构件采用预制剪力墙；水平构件采用桁架钢筋混凝土叠合楼板、预制楼梯；预制构件标准化程度较高；非承重围护墙采用具有自保温功能的蒸压加气混凝土精确砌块；内隔墙采用蒸压加气混凝土条板，并实现内隔墙与管线一体化；采用全装修、具备供暖功能的模块化保温隔声部品、管线分离；1#、2#楼采用集成厨房，3#、7#、8#、9#楼采用集成卫生间；采用工程项目数字化建造技术 | 重庆龙湖朗鑫房地产开发有限公司 | 九龙坡区 | 竣工评价 | ≥65% |